## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης για κάθε τμήμα, με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

- Στη Στήλη «Απαιτούμενες Προδιαγραφές», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Στη στήλη «Απάντηση Προμηθευτή» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή «ΝΑΙ/ΟΧΙ» εάν η τεθείσα προδιαγραφή πληρούται ή όχι, αντίστοιχα, από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

- Στη στήλη «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης.

- Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 1.1.1.2).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Φύλλου Συμμόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί οι στήλες «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» και «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ», για έστω και έναν από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υφίσταται απάντηση στον σχετικό όρο, ως εκ τούτου ο υποψήφιος Ανάδοχος αποκλείεται από τη διαγωνιστική διαδικασία.

| Α/Α | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ |  |  |  |
| 1.1 | Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού (έξυπνα παγκάκια) – πινακίδων πύλης εισόδου περιοχής open mall & σήμανσης πληροφόρησης περιοχής open mall |  |  |  |
| 1.1.1 | Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού κατασκευασμένου με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά - έξυπνα παγκάκια (smart benches) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.1.1 | Αριθμός έξυπνων παγκακίων (smart benches) | ≥ 2 |  |  |
| 1.1.1.2 | Υλικό: Γαλβανισμένο ατσάλι | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.1.3 | Θύρες USB ενσύρματης φόρτισης κινητών συσκευών 5V/2Α | ≥2 |  |  |
| 1.1.1.4 | Μηχανισμοί (QI) ασύρματης φόρτισης κινητών συσκευών 5V/2Α | ≥2 |  |  |
| 1.1.1.5 | Μέγιστη ισχύς ασύρματων σταθμών φόρτισης κινητών συσκευών: 10W / Απόδοση έως 70% | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.1.6 | Σύστημα ψύξης επιφάνειας φωτοβολταϊκού πάνελ | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.1.7 | Ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό πάνελ στο καθιστικό του παγκακίου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.1.8 | Παραγόμενη ενέργεια φωτοβολταϊκού πάνελ | ≥160W |  |  |
| 1.1.1.9 | Ενσωματωμένη μπαταρία στο έξυπνο παγκάκι | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.1.10 | Τύπος μπαταρίας | AGM |  |  |
| 1.1.1.11 | Τάση μπαταρίας | ≥12.6V |  |  |
| 1.1.1.12 | Δυνατότητα βαφής σε οποιοδήποτε χρώμα RAL | NAI |  |  |
| 1.1.1.13 | Δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης περιβαλλοντικών αισθητήρων (θερμοκρασίας, υγρασίας, CO2 ή ανάλογου) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.1.14 | Ενσωματωμένος νυκτερινός αισθητικός φωτισμός 1-10W, χρώματος λευκού και κάλυψης τουλάχιστον 2m | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.1.15 | Κλάση προστασίας: ΙP65 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.1.16 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥2 έτη |  |  |
| 1.1.2 | Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων πύλης εισόδου περιοχής open mall | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2.1 | Αριθμός πινακίδων πύλης εισόδου περιοχής open mall | ≥ 3 |  |  |
| 1.1.3 | Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων σήμανσης πληροφόρησης περιοχής open mall | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3.1 | Αριθμός πινακίδων σήμανσης πληροφόρησης περιοχής open mall | ≥ 2 |  |  |
| 1.1.4 | Προμήθεια και εγκατάσταση Μεγαφωνικού συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.4.1 | Μίκτης – Ενισχυτής (τεμ. 1), ο οποίος θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Iσχύος 250W. Είσοδοι mic με priority, mic/aux (με επιλογή), mic/mp3 (με επιλογή) και aux (RCA). Να διαθέτει volume control σε κάθε είσοδο. Να δέχεται USB και κάρτα SD στο μπροστινό μέρος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.4.2 | Ηχεία εξωτερικού χώρου (τεμ. 5), τα οποία θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Δύο δρόμων, ισχύος 300W RMS Ευαισθησία τουλάχιστον 90dB, Απόκριση συχνότητας 140 Hz- 14kHz Βάση στήριξης | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.4.3 | Μικρόφωνα (τεμ. 2), τα οποία θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Επιτραπέζιο Μικρόφωνο με gong Ρυθμιζόμενη ένταση. Έξοδος μέσω XLR. Σπιράλ προέκταση (με λαιμό χήνας 18") | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.4.4 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥2 έτη |  |  |
| Α/Α | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| ΤΜΗΜΑ 2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MINI BUS |  |  |  |
| 2.1 | Προμήθεια mini bus τελευταίας τεχνολογίας |  |  |  |
| 2.1.1 | Προμήθεια Ηλεκτροκίνητου Λεωφορείου 28 επιβατών | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.1 | Όχημα καινούργιο, αμεταχείριστο και πρόσφατης κατασκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.1 | Κατ’ ελάχιστο είκοσι οκτώ (28) επιβάτες, με επιθυμητή διάταξη, σε αριθμό καθήμενων επιβατών τους 9, χωρίς τον ΑΜΕΑ και 7 καθήμενων επιβατών με τον ΑΜΕΑ. Δεν θα υπερβαίνει τους 30 επιβάτες σε σύνολο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.2 | Σύστημα διεύθυνσης στο αριστερό του οχήματος, με υποβοήθηση διεύθυνσης, με κλιματισμό τόσο για τον οδηγό όσο και για τους επιβάτες. Θα πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.3 | Κύριες διαστάσεις: Μήκος έως 5500mm, Μέγιστο πλάτος έως 2500mm, Μέγιστο ύψος έως 3300 mm, Ακτίνα Στροφής μικρότερη από 8.0 m | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.4 | Δίφυλλη πόρτα εισόδου στη δεξιά πλευρά η οποία θα ανοίγει προς το εξωτερικό του λεωφορείου με τη βοήθεια ηλεκτρικού ή ηλεκτροπνευματικού συστήματος, τουλάχιστον 1150mm ανοίγματος και με κομβίο έκτακτης ανάγκης για το άνοιγμά της. Πόρτες φιμέ, με υαλοπίνακες ασφάλειας, που θα στεγανοποιούνται έναντι εισόδου νερού και αέρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.5 | Ηλεκτρική ή μηχανική ράμπα και ειδικά διαμορφωμένος χώρος, ώστε να διευκολύνεται η επιβίβαση και αποβίβαση ειδικού αμαξιδίου ΑMEA, καθώς και κατάλληλα σημεία πρόσδεσης και στήριξης αυτού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.6 | Θα μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα τουλάχιστον 75km/h, η οποία θα ρυθμίζεται ηλεκτρονικά, θα διαθέτει ελάχιστη ροπή κινητήρα τουλάχιστον στα 400Νm και ελάχιστη συνεχόμενη ιπποδύναμη τουλάχιστον 90kW | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.7 | Αυτονομία κίνησης ανά φόρτιση, σε αστικές συνθήκες, τουλάχιστον 100 km, σε δρόμο με κλίσεις έως ±5%, χωρίς την ανάγκη επαναφόρτισης ή αντικατάσταση των συσσωρευτών του | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.8 | Σύστημα ανάρτησης με αερόσουστες που θα προστατεύονται από τις επιδράσεις ξένων σωμάτων, την υψηλή θερμοκρασία και θα αντικαθίστανται εύκολα. Μπροστινός άξονας με διάταξη ανεξάρτητης ανάρτησης για κάθε τροχό. Σύστημα ανάρτησης με όλες τις προηγμένες λειτουργίες ελέγχου και διαχείρισης (αισθητήρες, ελεγκτές, διαμορφωτές, εγκεφάλους και διασυνδέσεις) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.9 | Σύστημα επιγονάτισης (KNEELING) της δεξιάς πλευράς | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.10 | Τροχοί εναλλάξιμοι ανά άξονα. Στον πίσω άξονα είναι επιθυμητό να υπάρχουν διπλοί τροχοί (twin tires) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.11 | Δάπεδο χωρίς εσωτερικές βαθμίδες ή εσωτερικές ράμπες για τους όρθιους επιβάτες, από αντιολισθητικό υλικό, υψηλής προστασίας και αντοχής σε υγρασία, διάβρωση και φθορά. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.12 | Καθίσματα (σταθερά ή πτυσσόμενα ή συρόμενα) κατάλληλα τοποθετημένα για την εύρυθμη κίνηση των επιβατών και την ευκολότερη πρόσβαση από ηλικιωμένους επιβάτες. Χώρος των όρθιων επιβατών 100% επίπεδος (ίσος με την είσοδο στο λεωφορείο και χωρίς βαθμίδες/ράμπες ) και καθίσματα τοποθετημένα σε χαμηλό και επίπεδο δάπεδο. Υλικά κατασκευής των καθισμάτων επικαλυμμένα με υφασμάτινη επένδυση μεγάλης αντοχής | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.13 | Αντιολισθηροί ορθοστάτες και χειρολαβές, σε ικανό αριθμό και σε κατάλληλες θέσεις, για την στήριξη των καθήμενων αλλά και όρθιων επιβατών | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.14 | Ανατομικό κάθισμα οδηγού και πλήρως ρυθμιζόμενο οριζόντια, κατακόρυφα, σε ύψος, καθώς και η πλάτη του, από στιβαρό μηχανισμό | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.15 | Κομβία αίτησης στάσης, στους ορθοστάτες, κατάλληλα προσανατολισμένα, ώστε να μην περιορίζουν το πλάτος των διαδρόμων. Κομβίο αίτησης στάσης, στο χώρο στάθμευσης του αναπηρικού αμαξιδίου ΑμεΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.16 | Οπίσθιος ανεμοθώρακας. Διαστάσεις παραθύρων ώστε να παρέχεται ευρύ οπτικό πεδίο στον οδηγό και στους επιβάτες. Ανοιγόμενη επιφάνεια, τουλάχιστον 10% του συνόλου των πλαϊνών υαλοπινάκων για τον αερισμό του εσωτερικού χώρου και ανοιγόμενο παράθυρο οδηγού. Παράθυρα με ειδική σήμανση για εξόδους κινδύνου (έκτακτης ανάγκης), εύθραυστα με το κατάλληλo παρεχόμενο εργαλείο, τοποθετημένο σε εμφανές σημείο στο λεωφορείο. Υαλοπίνακες με φίλτρο UV για την υπεριώδη ακτινοβολία, χωρίς επικάλυψη μεμβράνης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.17 | Ηλεκτρικό πλήρες σύστημα ψύξης-θέρμανσης τεχνολογίας τύπου αντλίας θερμότητας, καθώς και βεβιασμένης και φυσικής, προσαγωγής νωπού αέρα. Έλεγχος εγκατάστασης κλιματισμού από ηλεκτρονική/ηλεκτρική διάταξη, χειριζόμενη ή/και τηλεχειριζόμενη από τον οδηγό | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.18 | Ηλεκτροκινητήρας έλξης μόνιμου μαγνήτη εναλλασσόμενου ρεύματος (PMAC) συνεχόμενης ισχύος ίση με τουλάχιστον 90kW, θα δίνει μετάδοση κίνησης με αυτόματο σύστημα μετάδοσης (αυτόματο κιβώτιο 4 ταχυτήτων) και παραγόμενος σε σειρά παραγωγής | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.19 | Συσσωρευτές λιθίου σύγχρονης τεχνολογίας με κατάλληλο σύστημα BMS και συνολική χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη από 80kWh, τοποθετημένοι επί ποινής αποκλεισμού στο δάπεδο του λεωφορείου είτε εναλλακτικά - συμπληρωματικά, στο πίσω μέρος του λεωφορείου | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.20 | Ενσωματωμένος φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος AC, ισχύος τουλάχιστον ίσης με 22kW και σύστημα ταχείας φόρτισης (DC Fast Charging) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.21 | Σύστημα πέδησης, αντιεμπλοκής κατά την πέδηση όπως και διάταξη ανάκτησης ενέργειας κατά την πέδηση (regenerative braking), με όλες τις προηγμένες λειτουργίες ελέγχου και διαχείρισης (αισθητήρες, ελεγκτές, διαμορφωτές, εγκεφάλους, διασυνδέσεις). Το σύστημα πέδησης, κατά την επιβράδυνση και την πέδηση, θα εξασφαλίζει τη μετατροπή μέρους της κινητικής ενέργειας του οχήματος σε ηλεκτρική ενέργεια (regenerative braking), επιμηκύνοντας την αυτονομία του λεωφορείου | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.22 | Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, εσωτερικός και εξωτερικός φωτισμός του λεωφορείου που θα πληροί τις προδιαγραφές του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) και συσσωρευτής-(ές) βοηθητικών συστημάτων, κλειστού τύπου (maintenance free) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.23 | Πίνακας ελέγχου με πλήρη σειρά οργάνων ένδειξης, ελέγχου των λειτουργιών του λεωφορείου και χειριστηρίων. Εργονομικός, σύμφωνα με πρότυπο, σύγχρονης τεχνολογίας, με οθόνη φιλική προς τον οδηγό, και ηλεκτρονικό σύστημα απεικόνισης και διαχείρισης πληροφοριών ενέργειας | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.24 | Από ένα κύριο εξωτερικό ρυθμιζόμενο κάτοπτρο, δεξιά και αριστερά, κατάλληλων διαστάσεων ή εναλλακτικά, σύγχρονα συστήματα καμερών για την έμμεση όραση και κάμερα οπισθοπορείας με προβολή στην οθόνη του οδηγού | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.25 | Ενδεικτικές πινακίδες, στο εμπρόσθιο και πλάγιο μέρος, στις οποίες το ορατό πλαίσιο απεικόνισης θα είναι ευδιάκριτο για χρήση αστικού λεωφορείου. Απεικόνιση με τεχνολογία LED και δυνατότητα απεικόνισης Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.26 | Εξωτερικός χρωματισμός με χρώματα άριστης ποιότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.27 | Οι επιγραφές και ο χρωματισμός θα καθοριστούν από το Δήμο μετά την υπογραφή της σύμβασης σε εύλογο χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.28 | Εγγύηση καλής λειτουργίας λεωφορείου. Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προμηθευτή | ≥2 έτη |  |  |
| 2.1.1.29 | Εγγύηση καλής λειτουργίας συσσωρευτών κίνησης. Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προμηθευτή | ≥2 έτη ή 2000 κύκλους φόρτισης, όποιο παρέλθει πρώτο |  |  |
| 2.1.1.30 | Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας. Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προμηθευτή | ≥4 έτη |  |  |
| 2.1.1.31 | Εξουσιοδοτημένο, από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή, τμήμα τεχνικής υποστήριξης για επισκευές και συντηρήσεις. Υπεύθυνη δήλωση δέσμευσης παροχής της απαιτούμενης τεχνικής υποστήριξης προς την Αρχή, κατά την υποβολή της προσφοράς | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.32 | Έγκριση τύπου ΕΕ σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς της ΕΕ (υποβολή με την παράδοση του οχήματος) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.33 | Εκπαίδευση – Επίδειξη λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| ΤΜΗΜΑ 3 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ |  |  |  |
| 3.1 | Συστήματα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (free wifi για τους επισκέπτες). |  |  |  |
| 3.1.1 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων wifi | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.1.1 | Αριθμός ασύρματων σημείων πρόσβασης στο διαδίκτυο | ≥ 3 |  |  |
| 3.1.1.2 | Να διαθέτει μία θύρα Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps autosensing) RJ 45 η οποία να έχει δυνατότητα για τροφοδοσία πάνω από το Ethernet με βάση το πρότυπο 802.3af | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.1.3 | Μέγιστη κατανάλωση 11Watt | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.1.4 | Τεχνολογίας Dual-band 2x2 MIMO 802.11ac Wave 2 με δυνατότητα συνολικής ταχύτητας τουλάχιστον 1.3 Gbps | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.1.5 | Να διαθέτει ξεχωριστό radio για τη λειτουργία WIDS/WIPS με αυτόματη ανίχνευση και απομόνωση των rogue APs. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.1.6 | Να διαθέτει Bluetooth Beacon | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.1.7 | Να διαθέτει 4 υποδοχές τύπου N-Type για τοποθέτηση εξωτερικών κεραιών | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.1.8 | Υποστήριξη 20 και 40ΜΗz στα 2.4 Ghz και 20, 40 και 80ΜΗΖ στα 5GHz. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.1.9 | Υποστήριξη έως 256 QAM στα 2.4GHz και στα 5GHz. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.1.10 | Υποστήριξη λειτουργίας mesh αυτόματα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.1.11 | Να διαθέτει led λειτουργία με δυνατότητα αναβοσβήματος του led απομακρυσμένα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.1.12 | Να έχει hardened κατασκευή πιστοποιημένη κατά IP67, για ανάρτηση σε εξωτερικό χώρο χωρίς την ανάγκη επιπλέον enclosure | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.1.13 | Εύρος θερμοκρασία λειτουργίας από -40 °C έως 55 °C | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.1.14 | Συμμόρφωση με RoHS | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.2 | Εγκατάσταση εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.2.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥1 έτος |  |  |
| 3.1.2.2 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.2.3 | Τεχνική υποστήριξη συστήματος | ≥1 έτος |  |  |
| 3.2 | Προμήθεια συστημάτων έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων |  |  |  |
| 3.2.1 | Προμήθεια αισθητήρων (40 τεμάχια) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.1.1 | Βάθος λειτουργίας έως 5,0 μ | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.1.2 | Ικανότητα μέτρησης πληρότητας (%) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.1.3 | Ικανότητα μέτρησης θερμοκρασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.1.4 | Τεχνολογία επικοινωνίας: 2G ή 3G ή NBiOT ή Wi-Fi ή LORAWAN | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.1.5 | Εντοπισμός κλίσης: 3 αξόνων | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.1.6 | Κλάση προστασίας από αντικείμενα & αδιαβροχοποίηση: IP 66 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.1.7 | Κλάση προστασία από μηχανικές κρούσεις: ΙΚ 06 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.1.8 | Συχνότητα εκπομπής υπερήχων: 40 KHz ±1 KHz | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.1.9 | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -40°C έως +80°C | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.1.10 | Εύρος μέτρησης θερμοκρασιών: από -40°C έως +150°C (Μέγιστη) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.1.11 | Μέσο ποσοστό σφάλματος μετρήσεων: ±2% (στους 25°C) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.1.12 | Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών: 20.000 μετρήσεις (στους 25°C) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.1.13 | Διάρκεια ζωής μπαταρίας: ≥ 4 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.1.14 | Πιστοποιητικά ασφαλείας CE για τον συγκεκριμένο τύπο αισθητήρα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.1.15 | Πιστοποιητικό συμμόρφωσης RοHS για τον συγκεκριμένο τύπο αισθητήρα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.1.16 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 1 έτος |  |  |
| 3.2.1.17 | Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών | ≥ 1 έτος |  |  |
| 3.2.1.18 | Τεχνική υποστήριξη συστήματος | ≥1 έτος |  |  |
| 3.2.2 | Εγκατάσταση αισθητήρων | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.3 | Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων και εφαρμογή απορριμματοφόρου (tablet) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.3.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥1 έτος |  |  |
| 3.2.3.2 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.3.3 | Τεχνική υποστήριξη συστήματος | ≥1 έτος |  |  |
| 3.3 | Προμήθεια συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης |  |  |  |
| 3.3.1 | Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού έξυπνης διαχείρισης Αστικού Πρασίνου | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.2 | Προμήθεια αισθητήρων (για τη μέτρηση της υγρασίας του εδάφους) – τεμάχια: 40 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.2.1 | Το σύστημα να παρέχει τη δυνατότητα γεωγραφικής παρουσίασης των περιοχών πρασίνου και των ειδών πρασίνου πάνω σε χαρτογραφικό υπόβαθρο | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.2.2 | Το σύστημα θα διαχειρίζεται τις περιοχές αστικού πρασίνου του δήμου και τα χαρακτηριστικά τους - Μεγάλες επιφάνειες πρασίνου. Άλση και Πάρκα. - Ανοιχτοί κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου, Πλατείες, Πεζόδρομοι, Τρίγωνα πρασίνου, σχολικές μονάδες, κοιμητήρια κ.λπ. - Γραμμικό πράσινο, Δενδροστοιχίες και Νησίδες - Χώροι Άθλησης και Παιδικές Χαρές - Ιδιωτικό πράσινο ακινήτων | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.2.3 | Θα μπορεί να περιλαμβάνει την παρακάτω πληροφορία για τις περιοχές πρασίνου: 1. Αριθμός περιοχών 2. Έκταση Φωτογραφικό Υλικό Ιστορικό Εμβαδόν Κάτοψη της πλατείας από Τεχνική Υπηρεσία Παροχή ρεύματος Παροχή νερού, από τοπικό δίκτυο η από γεώτρηση Έκταση Περιοχών (m²) Έκταση Χώρων Πρασίνου (m²) Έκταση Καθαρού Πρασίνου (m²) Ποσοστό Έκτασης Καθαρού Πρασίνου Επί Του Συνόλου (%) Έκταση Καθαρού Πρασίνου Ανά Κάτοικο (m²) 3. Αριθμός Ειδών Βλάστησης Δένδρων Θάμνων Παρτεριών 4. Έκταση Ειδών Βλάστησης (m²) Δέντρων Θάμνων Εποχικών - Πολυετών Παρτεριών Χλοοτάπητα 5. Αστικός Εξοπλισμός Αριθμός • Πέργκολες • Παγκάκια • Καλάθια Έκταση (m²) • Πέργκολες • Παγκάκια • Καλάθια 6. Υποδομές Άρδευση • Γεωτρήσεις • Τοπικό δίκτυο νερού Φωτισμός χαμηλός Λοιπές υποδομές • Τοίχοι αντιστήριξης • Κατασκευή περίφραξης • Πρόχυτα κράσπεδα • Πλακόστρωση πεζοδρομίων - νησίδων – πλατειών • Τσιμεντοκονία • Πέργκολες • Καθιστικά – Παγκάκια | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.2.4 | Το σύστημα θα διαχειρίζεται τη βλάστηση του Δήμου, με την κατάσταση της και τα ιδιαίτερα στοιχεία της | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.2.5 | Το σύστημα θα διαχειρίζεται τις απαιτούμενες εργασίες του Τμήματος Περιβάλλοντος, όπως τις o Καλλιεργητικές φροντίδες o Φυτοπροστασία o Λίπανση o Άρδευση | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.2.6 | Το σύστημα θα αποτυπώνει την οικονομική αξία των δένδρων και την επίπτωση του αστικού πρασίνου στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως: 1. Εκπομπή οξυγόνου - Ανά βλάστηση - Ανά περιοχή αστικού πρασίνου 2. Δέσμευση CO2 - Ανά βλάστηση - Ανά περιοχή αστικού πρασίνου | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.2.7 | Το σύστημα θα διαχειρίζεται τους ανθρωπίνους πόρους, τα εργαλεία και το στόλο του τμήματος του Δήμου που είναι υπεύθυνο για το πράσινο / περιβάλλον | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.2.8 | Το σύστημα θα διαχειρίζεται την αποθήκη του εν λόγω Τμήματος και ειδικότερα: Μηχανολογικό εξοπλισμό και τα εργαλεία Υλικά Αναλώσιμα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.2.9 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥1 έτος |  |  |
| 3.3.2.10 | Τεχνική υποστήριξη συστήματος | ≥1 έτος |  |  |
| 3.3.2.11 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥1 έτος |  |  |
| 3.3.2.12 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.2.13 | Τεχνική υποστήριξη συστήματος | ≥1 έτος |  |  |
| 3.4 | Συστήματα τηλεχειρισμού δημόσιων υποδομών και δικτύων της περιοχής παρέμβασης |  |  |  |
| 3.4.1 | Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης - Τηλεδιαχείρισης Υποδομών ΑΚΕ (Open Mall) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.1 | Παροχή και υποστήριξη συνεργατικών τεχνολογιών | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.2 | Ενοποίηση και αυτοματοποιημένη διαχείριση περιεχομένου | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.3 | Διασύνδεση με τα επιμέρους υποσυστήματα, εφαρμογές και υπηρεσίες και μεταφορά της πληροφορίας στο νέφος (cloud) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.4 | Πολλαπλές μέθοδοι αναζήτησης και παρουσίασης περιεχόμενου και πληροφοριακού υλικού | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.5 | Δυνατότητα παραμετροποιημένης πρόσβασης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.6 | Υποστήριξη πολυκαναλικότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.7 | Διαλειτουργικότητα μέσω κοινών και διεθνώς αναγνωρισμένων ανοικτών προτύπων, διάθεσης ανοικτών APIs και ανάπτυξη δημόσιων SDKs | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.8 | Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η κεντροποιημένη διαχείριση των υποσυστημάτων και εφαρμογών του Δήμου, μέσα από πλατφόρμα που θα εξασφαλίζει ότι ανεξαρτήτως κατασκευαστή ο Δήμος θα μπορεί να διασφαλίζει την επιχειρησιακή του στρατηγική μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.9 | Θα πρέπει να υποστηρίζει τη συγκεντρωτική απεικόνιση σε χάρτη όλων των «έξυπνων» υποδομών της Πόλης, καθώς και ενοποιημένους χάρτες ανά καθετοποιημένο τομέα, οι οποίοι δίνουν με άμεσο τρόπο πληροφορία | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.10 | Νo-coding προσέγγιση για την αποτύπωση της τοπολογίας ανομοιογενών εξοπλισμών έτσι ώστε να εκτελείται με χειριστική διαδικασία drag and drop | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.11 | Διαφανείς προς το χρήστη διαδικασίες ενοποίησης πλατφορμών (Platform transparency) και πρωτοκόλλων επικοινωνίας (Protocol transparency) οποιωνδήποτε τρίτων κατασκευαστών, ώστε να μην απαιτείται εξειδικευμένη γνώση για τις εκάστοτε επιμέρους πλατφόρμες ή πρωτόκολλα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.12 | Λειτουργικότητα είτε με σχεσιακές (SQL) είτε με μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων (NoSQL) για την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων σε συστημικούς πόρους | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.13 | Μηχανισμός PUSH και PULL API ώστε να μεγιστοποιείται η προσβασιμότητα στα πρωτογενή δεδομένα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.14 | Μοντελοποίηση δεδομένων με τη χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων προτύπων (re-usable templates) έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος και το κόστος παραμετροποίησης της λύσης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.15 | Μηχανισμοί ανάλυσης δεδομένων που θα αντλούνται από πληροφορικά συστήματα τρίτων κατασκευαστών | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.16 | Μηχανισμό αυτόματης διαχείρισης συμβάντων (Event Management Engine) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.17 | Μηχανισμός προτεραιοποίησης διεργασιών σε πραγματικό χρόνο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επεξεργασία δεδομένων εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου και σύμφωνα με το βαθμό κρισιμότητας κάθε συμβάντος | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.18 | Ενσωματωμένο κέντρο ελέγχου λειτουργίας (Management Console) με χρήση Δεικτών και Dashboards, όπου να αποτυπώνεται η συνολική εικόνα λειτουργίας κάθε ετερογενούς συστήματος στην ίδια οθόνη | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.19 | Δυνατότητα single sign on | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.20 | Να έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης ενεργειών σε διαχειριστικό περιβάλλον (Login History) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.21 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥1 έτος |  |  |
| 3.4.1.22 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.23 | Τεχνική υποστήριξη συστήματος | ≥1 έτος |  |  |
| 3.4.1.24 | Η πλατφόρμα έξυπνης πόλης να διαθέτει εφαρμογή ελέγχου ποιότητας δικτύου (Network Performance Tool), η οποία να καλύπτει τις εξής προδιαγραφές: | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.24.1 | Θα επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο την ανάλυση των δεδομένων δικτύου | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.24.2 | Θα πρέπει να διαθέτει προβολή των συσκευών, και των gateways, σε χάρτη και σε πίνακα, με προβολή όλων των αποτυπωμένων χαρακτηριστικών (δυνατότητα προβολής σε Google streets, google satellite, google hybrid) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.24.3 | Θα δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ομάδων συσκευών, είτε με επιλογή σημείων σε χάρτη, είτε με γραφική μέθοδο επιλογής πλήθους αντικειμένων που περιλαμβάνονται μέσα σε μια επιφάνεια για εξατομικευμένη ανάλυση και στατιστικά | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.24.4 | Θα υποστηρίζει παρακολούθηση του δικτύου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.24.5 | Θα διαθέτει ανάλυση κάλυψης βασισμένη σε μοντέλα επιφάνειας υψηλής ανάλυσης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.24.6 | Με βάση την ορατότητα των κόμβων στο πεδίο, θα πραγματοποιεί ανάλυση για το σχεδιασμό βέλτιστης κάλυψης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.24.7 | Θα γίνεται λεπτομερής ανάλυση της ανάπτυξης βασισμένη στα στοιχεία του πεδίου | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.24.8 | Θα παρακολουθεί τις επιδόσεις του δικτύου | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.24.9 | Θα έχει τη δυνατότητα δημιουργίας συναγερμών σε περίπτωση βλάβης και μη σύνδεσης ή σε περίπτωση χαμηλού σήματος συσκευών | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.24.10 | Θα παρέχει στατιστικά στοιχεία λειτουργίας των ελεγκτών (κατανάλωση ενέργειας, ώρες λειτουργίας ανά συσκευή, συναγερμούς μη ορθής λειτουργίας, χαμηλού σήματος κλπ) και των gateways | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.1.24.11 | Θα είναι προσβάσιμη από οποιαδήποτε συσκευή ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το λειτουργικό σύστημα (desktop, laptop, tablet, smart phone σε λειτουργικά android και iOS | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην περιοχή παρέμβασης |  |  |  |
| 3.5.0 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 3.5.0.1 | Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20oC έως +60oC | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.0.2 | Υγρασία Λειτουργίας: Έως 90% RH | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.0.3 | Τροφοδοσία: 220VAC από το Δημοτικό Φωτισμό. Το σύστημα διαθέτει μπαταρίες οι οποίες φορτίζουν από τον Δημοτικό Φωτισμό και επιτρέπουν τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια της ημέρας | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.0.4 | Το προσφερόμενο σύστημα έξυπνης διάβασης να διαθέτει τουλάχιστον 100 εγκατεστημένες διαβάσεις παγκοσμίως. Να υποβληθεί αναλυτική λίστα εγκαταστάσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.1 | LED Πάνελ για τοποθέτηση στο οδόστρωμα (για διάβαση πεζών μήκους 7m) (2 έξυπνες διαβάσεις πεζών) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.1.1 | Διαστάσεις: 50cm x 9cm | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.1.2 | Ποσότητα: συνολικά 28 led για 2 έξυπνες διαβάσεις πεζών (μήκος διάβασης : 7 m) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.1.3 | Βαθμός Προστασίας: IP68. Να υποβληθεί η σχετική πιστοποίηση εργαστηρίου | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.1.4 | Αντοχή Σε Κρούσεις: IK10. Να υποβληθεί η σχετική πιστοποίηση εργαστηρίου | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.1.5 | Μέγιστο Βάρος Οχήματος > 20.000 Kgr. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.1.6 | Χρώμα: Λευκό | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.1.7 | Χρόνος Ζωής > 40.000 ώρες | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.1.8 | Γωνία Θέασης: 120o | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.1.9 | Τα panels να μην επηρεάζονται από εκχιονιστικά μηχανήματα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.1.10 | Πιστοποιήσεις: EN 12352:2007 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.1.11 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥1 έτος |  |  |
| 3.5.1.12 | Τεχνική υποστήριξη | ≥1 έτος |  |  |
| 3.5.2 | Μεταλλικοί Ιστοί (4 τεμάχια) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.3 | Φωτεινή Πινακίδα ένδειξης Διάβασης Πεζών | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.3.1 | Διαστάσεις: 60cm x 60cm | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.3.2 | Ποσότητα | 4 |  |  |
| 3.5.3.3 | Φωτισμός: Νύχτα: Οπίσθιος Φωτισμός LED Ημέρα: 4 x κόκκινα LED | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.3.4 | Αισθητήρας Φωτεινότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.3.5 | Βαθμός Προστασίας: IP65 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.3.6 | Αντοχή Σε Κρούσεις: IK07 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.3.7 | Πιστοποιήσεις: EN 12899-1:2009, EN 60598-1:2015 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.4 | Αισθητήρας Ανίχνευσης Πεζών | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.4.1 | Τύπος Ανίχνευσης: Passive Infrared | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.4.2 | Ποσότητα | 4 |  |  |
| 3.5.4.3 | Βαθμός Προστασίας: IP65 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.4.4 | Τρόπος Εγκατάστασης: Σε μεταλλικό ιστό ύψους 2.5m | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.4.5 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥1 έτος |  |  |
| 3.5.4.6 | Τεχνική υποστήριξη | ≥1 έτος |  |  |
| 3.6 | Συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε πεζοδρόμους της περιοχής παρέμβασης |  |  |  |
| 3.6.1 | Αισθητήρας ελέγχου παραβάσεων (πχ στάθμευση πάνω σε ράμπα, σε είσοδο πεζόδρομου, κλπ) | ≥ 102 |  |  |
| 3.6.1.1 | Μέθοδος Ανίχνευσης: Μαγνητόμετρο + Ραντάρ | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.1.2 | Επικοινωνία: NBIoT | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.1.3 | Bluetooth χαμηλής ενέργειας: Υποστηρίζει ανταλλαγή δεδομένων με εξωτερική συσκευή μέσω BLE | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.1.4 | Τροφοδοσία: Ενσωματωμένη μπαταρία Li-SOCl2, 3.6V, 17Ah | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.1.5 | Τρόπος εγκατάστασης: Στο ίδιο επίπεδο με το οδόστρωμα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.1.6 | Ποσοστό Ακρίβειας Ανίχνευσης : 99% | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.1.7 | Ανθεκτικό στο εκχιονιστικό | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.1.8 | Διαστάσεις: Κάτω Μέρος : Ø 51 mm Πάνω Μέρος: Ø 75 mm Μήκος : 110 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.1.9 | Βαθμός προστασίας: IP68 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.1.10 | Υλικό: ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.1.11 | Βάρος ~235g | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.1.12 | Θερμοκρασία Λειτουργίας [°C] : -35…+75 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.1.13 | Θερμοκρασία Αποθήκευσης [°C] : -40…+85 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.1.14 | Κάρτα SIM: 4FF Nano SIM | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.1.15 | Διάρκεια Μπαταρίας : 5 Χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.1.16 | Υπηρεσίες Εκπαίδευσης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.1.17 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥1 έτος |  |  |
| 3.6.1.18 | Τεχνική υποστήριξη συστήματος | ≥1 έτος |  |  |
| 3.6.2 | Λογισμικό διαχείρισης παραβάσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.2.1 | Σύστημα ελέγχου πρόσβασης σε πεζοδρόμους και πεζοδρόμια από ασύρματους αισθητήρες οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένα σημεία (ράμπες ΑΜΕΑ, εισόδους πεζόδρομών και θα ελέγχουν για παράνομη στάθμευση οχημάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.2.2 | Πλήρως διαδικτυακή (web-based) εφαρμογή | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.2.3 | Ο ανάδοχος να εξασφαλίσει τη φιλοξενία του λογισμικού σε data center για χρονικό διάστημα 2 ετών από την οριστική παραλαβή του έργου | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.2.4 | Να επιτρέπει την εμφάνιση πληροφοριών διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης. Θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης των συνολικών θέσεων στάθμευσης, το ποσοστό κατειλημμένων θέσεων, τον αριθμό κατειλημμένων θέσεων, τον αριθμό των ελεύθερων θέσεων, τον αριθμό θέσεων εκτός λειτουργίας, τον αριθμό ειδικών θέσεων (π.χ. αναπήρων, θέσεων φόρτωσης εκφόρτωσης), τον αριθμό ελεύθερων ειδικών θέσεων, τον αριθμό κατειλημμένων ειδικών θέσεων, τον αριθμό θέσεων εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης αισθητήρα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.2.5 | Να δίνει τη δυνατότητα γραφικής αναπαράστασης των δεδομένων διαθεσιμότητας με διαφορετικά, ανά περίπτωση, χρώματα, πάνω σε ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο του Δήμου. Προβολή των ανωτέρω δεδομένων διαθεσιμότητας μέσω web browser σε υπολογιστές και φορητές συσκευές (PDAs, smart phones). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.2.6 | Να υποστηρίζει τον έλεγχο παραμέτρων λειτουργίας αισθητήρων και ειδοποίησης σε περίπτωση βλάβης (fault management). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.2.7 | Να επιτρέπει τη δημιουργία και τη διαχείριση διαφορετικών χρηστών του συστήματος. Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει κατ’ ελάχιστον τη δημιουργία, απόδοση δικαιωμάτων πρόσβασης, τροποποίηση, διαγραφή χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |

Διευκρινίσεις:

1. Επισημαίνεται ότι, επί ποινή αποκλεισμού, είναι υποχρεωτική η απάντηση ΝΑΙ στη στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε όλες τις προδιαγραφές του ανωτέρω πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί ΝΑΙ στη στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.

2. Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.