## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης για κάθε τμήμα, με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

- Στη Στήλη «Απαιτούμενες Προδιαγραφές», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Στη στήλη «Απάντηση Προμηθευτή» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή «ΝΑΙ/ΟΧΙ» εάν η τεθείσα προδιαγραφή πληρούται ή όχι, αντίστοιχα, από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

- Στη στήλη «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης.

- Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 1.1.1.2).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Φύλλου Συμμόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί οι στήλες «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» και «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ», για έστω και έναν από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υφίσταται απάντηση στον σχετικό όρο, ως εκ τούτου ο υποψήφιος Ανάδοχος αποκλείεται από τη διαγωνιστική διαδικασία.

| Α/Α | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MINI BUS |  |  |  |
| 2.1 | Προμήθεια mini bus τελευταίας τεχνολογίας |  |  |  |
| 2.1.1 | Προμήθεια Ηλεκτροκίνητου Λεωφορείου 28 επιβατών | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.1 | Όχημα καινούργιο, αμεταχείριστο και πρόσφατης κατασκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.1 | Κατ’ ελάχιστο είκοσι οκτώ (28) επιβάτες, με επιθυμητή διάταξη, σε αριθμό καθήμενων επιβατών τους 9, χωρίς τον ΑΜΕΑ και 7 καθήμενων επιβατών με τον ΑΜΕΑ. Δεν θα υπερβαίνει τους 30 επιβάτες σε σύνολο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.2 | Σύστημα διεύθυνσης στο αριστερό του οχήματος, με υποβοήθηση διεύθυνσης, με κλιματισμό τόσο για τον οδηγό όσο και για τους επιβάτες. Θα πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.3 | Κύριες διαστάσεις: Μήκος έως 5500mm, Μέγιστο πλάτος έως 2500mm, Μέγιστο ύψος έως 3300 mm, Ακτίνα Στροφής μικρότερη από 8.0 m | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.4 | Δίφυλλη πόρτα εισόδου στη δεξιά πλευρά η οποία θα ανοίγει προς το εξωτερικό του λεωφορείου με τη βοήθεια ηλεκτρικού ή ηλεκτροπνευματικού συστήματος, τουλάχιστον 1150mm ανοίγματος και με κομβίο έκτακτης ανάγκης για το άνοιγμά της. Πόρτες φιμέ, με υαλοπίνακες ασφάλειας, που θα στεγανοποιούνται έναντι εισόδου νερού και αέρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.5 | Ηλεκτρική ή μηχανική ράμπα και ειδικά διαμορφωμένος χώρος, ώστε να διευκολύνεται η επιβίβαση και αποβίβαση ειδικού αμαξιδίου ΑMEA, καθώς και κατάλληλα σημεία πρόσδεσης και στήριξης αυτού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.6 | Θα μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα τουλάχιστον 75km/h, η οποία θα ρυθμίζεται ηλεκτρονικά, θα διαθέτει ελάχιστη ροπή κινητήρα τουλάχιστον στα 400Νm και ελάχιστη συνεχόμενη ιπποδύναμη τουλάχιστον 90kW | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.7 | Αυτονομία κίνησης ανά φόρτιση, σε αστικές συνθήκες, τουλάχιστον 100 km, σε δρόμο με κλίσεις έως ±5%, χωρίς την ανάγκη επαναφόρτισης ή αντικατάσταση των συσσωρευτών του | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.8 | Σύστημα ανάρτησης με αερόσουστες που θα προστατεύονται από τις επιδράσεις ξένων σωμάτων, την υψηλή θερμοκρασία και θα αντικαθίστανται εύκολα. Μπροστινός άξονας με διάταξη ανεξάρτητης ανάρτησης για κάθε τροχό. Σύστημα ανάρτησης με όλες τις προηγμένες λειτουργίες ελέγχου και διαχείρισης (αισθητήρες, ελεγκτές, διαμορφωτές, εγκεφάλους και διασυνδέσεις) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.9 | Σύστημα επιγονάτισης (KNEELING) της δεξιάς πλευράς | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.10 | Τροχοί εναλλάξιμοι ανά άξονα. Στον πίσω άξονα είναι επιθυμητό να υπάρχουν διπλοί τροχοί (twin tires) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.11 | Δάπεδο χωρίς εσωτερικές βαθμίδες ή εσωτερικές ράμπες για τους όρθιους επιβάτες, από αντιολισθητικό υλικό, υψηλής προστασίας και αντοχής σε υγρασία, διάβρωση και φθορά. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.12 | Καθίσματα (σταθερά ή πτυσσόμενα ή συρόμενα) κατάλληλα τοποθετημένα για την εύρυθμη κίνηση των επιβατών και την ευκολότερη πρόσβαση από ηλικιωμένους επιβάτες. Χώρος των όρθιων επιβατών 100% επίπεδος (ίσος με την είσοδο στο λεωφορείο και χωρίς βαθμίδες/ράμπες ) και καθίσματα τοποθετημένα σε χαμηλό και επίπεδο δάπεδο. Υλικά κατασκευής των καθισμάτων επικαλυμμένα με υφασμάτινη επένδυση μεγάλης αντοχής | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.13 | Αντιολισθηροί ορθοστάτες και χειρολαβές, σε ικανό αριθμό και σε κατάλληλες θέσεις, για την στήριξη των καθήμενων αλλά και όρθιων επιβατών | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.14 | Ανατομικό κάθισμα οδηγού και πλήρως ρυθμιζόμενο οριζόντια, κατακόρυφα, σε ύψος, καθώς και η πλάτη του, από στιβαρό μηχανισμό | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.15 | Κομβία αίτησης στάσης, στους ορθοστάτες, κατάλληλα προσανατολισμένα, ώστε να μην περιορίζουν το πλάτος των διαδρόμων. Κομβίο αίτησης στάσης, στο χώρο στάθμευσης του αναπηρικού αμαξιδίου ΑμεΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.16 | Οπίσθιος ανεμοθώρακας. Διαστάσεις παραθύρων ώστε να παρέχεται ευρύ οπτικό πεδίο στον οδηγό και στους επιβάτες. Ανοιγόμενη επιφάνεια, τουλάχιστον 10% του συνόλου των πλαϊνών υαλοπινάκων για τον αερισμό του εσωτερικού χώρου και ανοιγόμενο παράθυρο οδηγού. Παράθυρα με ειδική σήμανση για εξόδους κινδύνου (έκτακτης ανάγκης), εύθραυστα με το κατάλληλo παρεχόμενο εργαλείο, τοποθετημένο σε εμφανές σημείο στο λεωφορείο. Υαλοπίνακες με φίλτρο UV για την υπεριώδη ακτινοβολία, χωρίς επικάλυψη μεμβράνης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.17 | Ηλεκτρικό πλήρες σύστημα ψύξης-θέρμανσης τεχνολογίας τύπου αντλίας θερμότητας, καθώς και βεβιασμένης και φυσικής, προσαγωγής νωπού αέρα. Έλεγχος εγκατάστασης κλιματισμού από ηλεκτρονική/ηλεκτρική διάταξη, χειριζόμενη ή/και τηλεχειριζόμενη από τον οδηγό | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.18 | Ηλεκτροκινητήρας έλξης μόνιμου μαγνήτη εναλλασσόμενου ρεύματος (PMAC) συνεχόμενης ισχύος ίση με τουλάχιστον 90kW, θα δίνει μετάδοση κίνησης με αυτόματο σύστημα μετάδοσης (αυτόματο κιβώτιο 4 ταχυτήτων) και παραγόμενος σε σειρά παραγωγής | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.19 | Συσσωρευτές λιθίου σύγχρονης τεχνολογίας με κατάλληλο σύστημα BMS και συνολική χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη από 80kWh, τοποθετημένοι επί ποινής αποκλεισμού στο δάπεδο του λεωφορείου είτε εναλλακτικά - συμπληρωματικά, στο πίσω μέρος του λεωφορείου | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.20 | Ενσωματωμένος φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος AC, ισχύος τουλάχιστον ίσης με 22kW και σύστημα ταχείας φόρτισης (DC Fast Charging) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.21 | Σύστημα πέδησης, αντιεμπλοκής κατά την πέδηση όπως και διάταξη ανάκτησης ενέργειας κατά την πέδηση (regenerative braking), με όλες τις προηγμένες λειτουργίες ελέγχου και διαχείρισης (αισθητήρες, ελεγκτές, διαμορφωτές, εγκεφάλους, διασυνδέσεις). Το σύστημα πέδησης, κατά την επιβράδυνση και την πέδηση, θα εξασφαλίζει τη μετατροπή μέρους της κινητικής ενέργειας του οχήματος σε ηλεκτρική ενέργεια (regenerative braking), επιμηκύνοντας την αυτονομία του λεωφορείου | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.22 | Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, εσωτερικός και εξωτερικός φωτισμός του λεωφορείου που θα πληροί τις προδιαγραφές του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) και συσσωρευτής-(ές) βοηθητικών συστημάτων, κλειστού τύπου (maintenance free) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.23 | Πίνακας ελέγχου με πλήρη σειρά οργάνων ένδειξης, ελέγχου των λειτουργιών του λεωφορείου και χειριστηρίων. Εργονομικός, σύμφωνα με πρότυπο, σύγχρονης τεχνολογίας, με οθόνη φιλική προς τον οδηγό, και ηλεκτρονικό σύστημα απεικόνισης και διαχείρισης πληροφοριών ενέργειας | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.24 | Από ένα κύριο εξωτερικό ρυθμιζόμενο κάτοπτρο, δεξιά και αριστερά, κατάλληλων διαστάσεων ή εναλλακτικά, σύγχρονα συστήματα καμερών για την έμμεση όραση και κάμερα οπισθοπορείας με προβολή στην οθόνη του οδηγού | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.25 | Ενδεικτικές πινακίδες, στο εμπρόσθιο και πλάγιο μέρος, στις οποίες το ορατό πλαίσιο απεικόνισης θα είναι ευδιάκριτο για χρήση αστικού λεωφορείου. Απεικόνιση με τεχνολογία LED και δυνατότητα απεικόνισης Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.26 | Εξωτερικός χρωματισμός με χρώματα άριστης ποιότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.27 | Οι επιγραφές και ο χρωματισμός θα καθοριστούν από το Δήμο μετά την υπογραφή της σύμβασης σε εύλογο χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.28 | Εγγύηση καλής λειτουργίας λεωφορείου. Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προμηθευτή | ≥2 έτη |  |  |
| 2.1.1.29 | Εγγύηση καλής λειτουργίας συσσωρευτών κίνησης. Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προμηθευτή | ≥2 έτη ή 2000 κύκλους φόρτισης, όποιο παρέλθει πρώτο |  |  |
| 2.1.1.30 | Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας. Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προμηθευτή | ≥4 έτη |  |  |
| 2.1.1.31 | Εξουσιοδοτημένο, από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή, τμήμα τεχνικής υποστήριξης για επισκευές και συντηρήσεις. Υπεύθυνη δήλωση δέσμευσης παροχής της απαιτούμενης τεχνικής υποστήριξης προς την Αρχή, κατά την υποβολή της προσφοράς | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.32 | Έγκριση τύπου ΕΕ σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς της ΕΕ (υποβολή με την παράδοση του οχήματος) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.33 | Εκπαίδευση – Επίδειξη λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |

Διευκρινίσεις:

1. Επισημαίνεται ότι, επί ποινή αποκλεισμού, είναι υποχρεωτική η απάντηση ΝΑΙ στη στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε όλες τις προδιαγραφές του ανωτέρω πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί ΝΑΙ στη στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.

2. Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.